## Slide 1
02 / 20
01 — АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МЕТА
Зростаюче навантаження на аеродромні покриття
Чому ефективна експлуатація — критичне питання сучасного аеропорту

## Slide 2
03 / 20
Актуальність
Виклики сучасних аеродромів
A380 — до 575 т: зростання маси і частоти польотів
• Цикли заморожування-відтавання, УФ-старіння бітуму
• Концентрація навантажень у зонах рулення
• Жорсткі норми ICAO/EASA щодо безпеки польотів
• В Україні PMS досі не закріплено нормативно
Notes: Джерело: Гамеляк І.П. та ін., APCMJ Issue 1, 2023; ICAO Doc 9157 Part 3

## Slide 3
04 / 20
Мета та завдання роботи
Чотири ключових напрями дослідження
01
Стан покриттів
Проаналізувати чинні методи оцінки експлуатаційного стану жорстких і нежорстких покриттів
02
Сучасні методи
Дослідити неруйнівні методи (GPR, FWD, тепловізія) та їх інтеграцію в PMS
03
Технології відновлення
Систематизувати види ремонту, сучасні матеріали — RAP, WMA, PMB
04
Економічне обґрунтування
Порівняти стратегії «аварійний ремонт» та «PMS-підхід» за вартістю ЖЦ

## Slide 4
05 / 20
02 — КОНСТРУКЦІЯ ПОКРИТТІВ
Жорсткі, нежорсткі та комбіновані
Класифікація та основні вимоги до аеродромного одягу

## Slide 5
06 / 20
Класифікація аеродромних покриттів
Жорсткі vs нежорсткі — два конкуруючі підходи
Цементобетонні
• Армовані плити з цементобетону
• Довговічність: 25-40 років
• Витримують навантаження понад 200 т
• Менші витрати на ремонт
• Розрахунок за теорією Вестергорда / FEM
Капітальний тип одягу
Асфальтобетонні
• Багатошарова асфальтова конструкція
• Довговічність: 15-25 років
• Нижча первинна вартість монтажу
• Частіші ремонтні цикли
• Розрахунок за CBR / лінійно-пружній моделі
Полегшений тип одягу

## Slide 6
07 / 20
Конструкція аеродромного одягу
Шарувата структура за ДБН В.2.3 / ICAO Doc 9157
5–6 шарів з різним призначенням: верхні приймають навантаження ПС, нижні розподіляють його на земляне полотно.
• Несуча здатність: 200+ т на колесо
• Зчеплення ≥ 0,5; рівність ±20 мм / 10 м
• Дренаж: видалення води ≤ 5 хв
Жорсткі покриття довговічніші, нежорсткі — дешевші у будівництві

## Slide 7
08 / 20
03 — ФАКТОРИ ДЕГРАДАЦІЇ
Чому покриття руйнуються
Структурні, кліматичні, хімічні та експлуатаційні чинники

## Slide 8
09 / 20
Фактори деградації
Чотири групи руйнівних впливів
01
Втомні навантаження
Циклічні навантаження від коліс літаків, концентрація напружень у зонах руління
02
Замерзання-відтавання
Морозна деградація, УФ-старіння в'яжучого, температурні градієнти бетону
03
Агресивні рідини
Авіапаливо, мастила, антиожеледні реагенти, розчинники для очищення
04
Сторонні чинники
Прориви палива, важка спецтехніка, неякісне водовідведення, FOD

## Slide 9
10 / 20
Видимі ознаки пошкоджень
Типологія дефектів за ASTM D5340
Тріщини: лінійні, сітчасті, крайові, block cracking
• Прогини, ями, локальні просідання
• Колійність (rutting), хвилі, зсуви АБ
• Шелушіння, виветрювання, delamination
• Вибоїни і FOD — критична загроза для ПС
Notes: ASTM D5340-23 — Standard Test Method for Airport Pavement Condition Index Surveys

## Slide 10
11 / 20
04 — МЕТОДИ ОЦІНКИ
Як вимірюють стан покриття
Візуальна інспекція, неруйнівні методи та лабораторні випробування

## Slide 11
12 / 20
Послідовність діагностики
Від польового огляду до прогнозу залишкового ресурсу
Інтегрована схема: in situ + лабораторні дослідження, результати — на оцінку APCI та призначення виду ремонту.
• PCN, Friction, Roughness, Pull-Off — поле
• Structural / Strength / Climate — лабораторія
• FAARFIELD — прогноз ресурсу
Тільки комбінований підхід дає достовірну картину

## Slide 12
13 / 20
Індекс стану покриття PCI
ASTM D5340 — крива Deduct Value vs Distress Density
PCI 0-100: чим вища щільність дефектів і їх серйозність — тим більший Deduct Value.
• 85-100 — Відмінний: профілактика
• 55-84 — Хороший: легкий ремонт
• 25-54 — Слабкий: капітальний ремонт
• 0-24 — Критичний: реконструкція
Поріг профілактики — PCI ≥ 60

## Slide 13
14 / 20
05 — ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ
Стратегії технічного обслуговування
Від профілактики до повної реконструкції

## Slide 14
15 / 20
Чотири рівні втручання
За зростанням обсягу робіт і вартості
01
Routine Maintenance
Заповнення тріщин, герметизація швів, очищення дренажу — 0,5-1,5 млн грн/рік
02
Light Rehabilitation
Патчування, slurry seal, microsurfacing, шар 25-50 мм — 3-5 млн грн
03
Moderate Rehabilitation
Поверхнева обробка 50-100 мм, дорощення несучих шарів — 8-12 млн грн
04
Major Rehabilitation
Повне видалення покриття, новий базовий шар — 15-25 млн грн / 25-30 років

## Slide 15
16 / 20
Сучасні матеріали
Що використовується замість традиційних сумішей
01
Теплі асфальтобетонні суміші
Укладка при 120-140 °C — економія енергії 30-50%, менші викиди
02
Перероблений асфальтобетон
Повторне використання 25-50% старого матеріалу — кейси O'Hare, Logan, ECOGAL
03
Полімер-модифіковане в'яжуче
SBS/SBR-еластомери — стійкість до колійності, +25-35% ресурсу
04
Дренуючі покриття
Пориста структура — відведення води за <5 хв, безпечне гальмування

## Slide 16
17 / 20
Інноваційні технології
Цифрові й матеріалознавчі прориви
Self-healing: мікрокапсули + індукція (HEALROAD)
• IoT-сенсори в плиті: t°, вологість, деформації
• FAARFIELD 2.1 + ACR/PCR (стандарт з 28.11.2024)
• Тепловізія + GPR — раннє виявлення
• WMA / RAP — економія енергії та сировини
Notes: Springer 2024 — Self-healing asphalt review; FAA AC 150/5320-6G; ICAO ACR/PCR з 28.11.2024

## Slide 17
18 / 20
Економічна ефективність
Кумулятивні витрати: PMS vs реактивна стратегія, 30 років
Планове ТО (профілактика → легкий → середній → капітальний ремонт) обходиться значно дешевше за реактивну модель.
• PMS-стратегія: ~70 млн грн за 30 років
• Реактивна: ~320 млн грн і деградація
• Подовження життєвого циклу на 5+ років
Економія 30-35% сукупних витрат за PMS
Notes: FAA AC 150/5380-7B; Гамеляк І.П., APCMJ 2023

## Slide 18
19 / 20
ВИСНОВКИ
Основні результати роботи
01
Системний підхід PMS Інтеграція інвентаризації, PCI, FWD і прогнозу деградації — фундамент управління
02
Неруйнівна діагностика GPR + FWD + тепловізія дають мультифакторну оцінку до видимих дефектів
03
Профілактика замість аварій Початок робіт при PCI ≥ 60 економить 20-30% витрат у довгостроку
04
Сучасні матеріали WMA, RAP, PMB і дренуючі суміші підвищують ресурс на 25-35%
05
FAARFIELD та ACR/PCR Стандарт ICAO з 28.11.2024 потребує оновлення нормативної бази України
06
Економічний ефект PMS-стратегія: подовження ЖЦ на 5+ років і зниження витрат на 30-35%